«Утверждаю»

Генеральный директор

Ю.Н. Гончар

Протокол испытаний № ВП-7970/19

«23» января 2019 г.

Лист 1 из 2

Заказчик:МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДА НИЖНЕГОРЬЯ» П.Г.Т.    НИЖНЕГОРСКИЙ

Объект испытаний: Образец воды

Место отбора пробы: Точка № 85 - в месте водозабора: скважина № 2730 расположена в с. Стрепетово, ул. Гагарина

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 19.01.2019 14:27

Акт отбора пробы: 19.01.19 09:40

Даты проведения испытаний:19.01.19 - 23.01.19

| № п/п | Номенклатура показателей, единицы измерения | Значение показателя | ПДК (предельно допустимая концентрация), по[1] | Метод испытаний (ссылка на НД) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| . | Водородный показатель (рН), ед. pH | 8.29 | 6 - 9 | ФР.1.31.2005.01774 |
| . | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 | 1200 | 1000 | ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 |
| . | Жесткость общая, град. Ж | 10.9 | 7 | ГОСТ 31954-2012 |
| . | Железо общее, мг/дм3 | < 0.04 | 0.3 | ГОСТ 31870-2012 |
| . | Нитраты по NO3, мг/дм3 | 33 | 45 | ФР.1.31.2005.01774 |
| . | Нитрит-ион, мг/дм3 | < 0.02 | 3.0 | ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 |
| . | Сульфаты, мг/дм3 | 210 | 500 | ГОСТ 31940-2012 |
| . | Фториды, мг/дм3 | 0.132 | 1.5 | ФР.1.31.2005.01774 |
| . | Хлориды, мг/дм3 | 353 | 350 | ПНД Ф 14.1:2:4.111-97 |
| . | Запах, баллы | 0 | 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| . | Привкус, баллы | 0 | 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| . | Цветность, град. | < 1 | 20 | ГОСТ 31868-2012 |
| . | Мутность, ЕМФ | < 1 | 2.6 | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 |
| . | Общее микробное число, КОЕ/см3 | Не обнаружено | 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| . | Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 см3 | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| . | Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 см3 | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| . | Удельная суммарная альфа-активность, Бк/дм3 | 0.02 | 0.2 | ФР.1.40.2013.15386 |
| . | Удельная суммарная бета-активность, Бк/дм3 | 0.12 | 1.0 | ФР.1.40.2013.15386 |

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения

АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ	___________________________	Иванов П.С